## Slide 1
안전 . 보건관계자 등의
법에서 정한 업무
㈜송학건설 안전팀장 양동윤
2022년

## Slide 2
- 순 서 –
1. 산업안전보건법의 목적 및 사업주의 의무
2. 안전보건관리책임자의 업무 (현장소장)
3. 관리감독자의 업무 (직원)
4. 안전담당자의 업무 (공종별 반장)
5. 안전관라자의 업무
6. 보건관리자의 업무
7. 건설현장 업무와 관계되는 법령
8. 안전관리 조직의 역할

## Slide 3
1. 산업안전보건법의 목적 및 사업주 의무
목적 1. 산업안전 및 보건에 관한 기준 확립 2. 책임소재의 명확하게 하여 산업재해예방 3. 쾌적한 작업환경 조성 및 근로자의 안전 및 보건을 유지 . 증진
사업주의 의무 다음 각 호의 사항을 이행함으로써 근로자의 안전 및 건강을 유지 증진 시키고 국가의 산업재해 예방정책에 따라야 한다. 산업안전보건법에 따른 명령으로 정하는 산업재해 예방을 위한 기준 근로자의 신체적 피로와 정신적 스트레스 등을 줄일 수 있는 쾌적한 작업환경의 조성 및 근로조건 개선 해당 사업장의 안전 및 보건에 관한 정보를 근로자에게 제공

## Slide 4
2. 안전보건관리책임자 업무 – 현장 소장
안전보건관리책임자의 직무 [산업안전보건법 제15조 ]
1. 사업장의 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항 2. 해당 사업장의 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항 3. 근로자 안전보건교육에 관한 사항 4. 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항 5. 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항 6. 산업재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립에 관한 사항 7. 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항 8. 안전장치 및 보호구 구입 시 적격품 여부 확인에 관한 사항 9. 그 밖의 근로자의 유해.위험 방지조치에 관한 사항

## Slide 5
2. 안전보건총괄책임자 업무 – 현장 소장
안전보건총괄책임자 [산업안전보건법 제62조 및 64조]
1. 도급인과 수급인을 구성원으로 하는 안전 및 보건에 관한 협의체의 구성 및 운영 2. 작업장 순회점검 3. 관계수급인이 근로자에게 하는 안전보건교육을 위한 장소 및 자료의 제공 등 지원 4. 관계수급인이 근로자에게 하는 안전보건교육의 실시 확인 5. 다음 경우에 대비한 경보체계 운영과 대피방법 등 훈련 가. 작업 장소에서 발파작업을 하는 경우 나. 작업 장소에서 화재ㆍ폭발, 토사ㆍ구축물 등의 붕괴 또는 지진 등이 발생한 경우 6. 위생시설 등 고용노동부령으로 정하는 시설의 설치 등을 위하여 필요한 장소의 제공 또는 도급인이 설치한 위생시설 이용의 협조 7. 같은 장소에서 이루어지는 관계수급인 등의 작업에 있어서 관계수급인 등의 작업시기 . 내용, 안전조치 및 보건조치 등의 확인 8. 상기 7호에 따른 확인 결과 관계수급인 등의 작업 혼재로 인하여 화재 . 폭발 등 대통령 령으로 정하는 위험이 발생할 우려가 있는 경우 관계수급인 등의 작업시기 . 내용 등의 조정 9. 자신의 근로자 및 관계수급인의 근로자와 함께 정기적으로 또는 수시로 작업장의 안전 및 보건에 관한 점검을 하여야 한다

## Slide 6
안전총괄책임자 [건설기술진흥법 64조, 시행령102조]
1. 안전관리계획서의 작성 및 제출 2. 안전관리 관계자의 업무 분담 및 직무 감독 3. 안전사고가 발생할 우려가 있거나 안전사고가 발생한 경우의 비상동원 및 응급조치 4. 안전관리비의 집행 및 확인 5. 협의체의 운영 6. 안전관리에 필요한 시설 및 장비 등의 지원 7. 자체안전점검의 실시 및 점검 결과에 따른 조치에 대한 지휘ㆍ감독 8. 제103조에 따른 안전교육의 지휘ㆍ감독
2. 안전총괄책임자 업무-현장소장

## Slide 7
관리감독자 [산업안전보건법 시행령 15조]
1. 관리감독자가 지휘.감독하는 작업과 관련된 기계.기구 , 설비의 안전.보건 점검 및 이상 유무의 확인 2. 관리감독자에게 소속된 근로자의 근로자의 작업복ㆍ보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용ㆍ사용에 관한 교육ㆍ지도 3. 해당작업에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치 4. 해당작업의 작업장 정리ㆍ정돈 및 통로 확보 확인ㆍ감독 5. 아래의 해당하는 사람의 지도ㆍ조언에 대한 협조 가. 안전관리자 나. 보건관리자 6. 위험성평가에 관한 아래의 업무 가. 유해ㆍ위험요인의 파악에 대한 참여 나. 개선조치의 시행에 대한 참여 7. 그 밖의 해당작업의 안전 및 보건에 관한 사항으로 노동부령으로 정하는 사항
관리감독자 [산업안전보건법 제16조] 사업주는 사업장의 생산과 관련되는 업무와 그 소속 직원을 직접 지휘 . 감독하는 직위에 있는 사람에게 산업 안전 및 보건에 관한 업무로서 대통령령으로 정하는 업무를 수행하도록 하여야 한다.
3. 관리감독자 업무-직원

## Slide 8
관리감독자의 유해 . 위험 방지 업무 등 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조]
사업주는 관리감독자(건설업의 경우 직장 . 조장 및 반장의 지위에서 그 작업을 직접 지휘 . 감독하는 관리감독자를 말함)로 하여금 다음의 유해 . 위험을 방지 하기 위한 업무를 수행하도록 하여야 한다.
관리감독자의 유해 . 위험 방지 [산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 2] 1. 목재가공용 기계를 취급하는 작업 (제2편 제1장 제4절) 2. 크레인을 사용하는 작업 (제2편 제1장 제9절 제2관~제3관) 3. 거푸집 동바리의 고정 . 조립 또는 해체 작업 / 지반의 굴착작업 / 흙막이 지보공의 고정 . 조립 또는 해체 작업 / 터널의 굴착작업 / 건물등의 해체작업 (제2편 제4장 제1절 제2관 . 제4장 제2절 제1관 . 제4장 제2절 제3관 제1속 . 제4장 제4절) 4. 높이 5미터 이상의 비계를 조립 . 해체하거나 변경하는 작업 (제1편 제7장 제2절) 5. 달비계 작업 (제1편 제7장 제4절) 6. 발파작업 (제2편 제4장 제2절 제2관) 7. 채석을 위한 굴착작업 (제2편 제4장 제2절 제5관) 8. 화물취급작업 (제2편 제6장 제1절) 9. 허가대상 유해물질 취급작업 (제3편 제2장) 10. 석면 해체 . 철거작업 (제3편 제2장 제6절) 11. 밀폐공간 작업 (제3편 제10장)
3. 관리감독자 업무-직원

## Slide 9
관리감독자의 유해 . 위험 방지 업무 등 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조]
사업주는 작업을 시작하기 전에 관리감독자로 하여금 다음의 내용에 대하여 점검하게 하여야 한다.
관리감독자의 작업 시작 전 점검사항 [산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 3] 1. 공기압축기를 가동할 때 (제2편 제1장 제7절) 2. 크레인을 사용하여 작업을 하는 때 (제2편 제1장 제9절 제2관) 3. 이동식 크레인을 사용하여 작업을 할 때 (제2편 제1장 제9절 제3관) 4. 리프트를 사용하여 작업을 할 때 (제2편 제1장 제9절 제4관) 5. 곤돌라를 사용하여 작업을 할 때 (제2편 제1장 제9절 제5관) 6. 양중기의 와이어로프 . 달기체인 . 섬유로프 . 섬유벨트 또는 훅 . 샤클 . 링 등의 철구를 사용하여 고리걸이 작업을 할 때 (제2편 제1장 제9절 제7관) 7. 지게차를 사용하여 작업을 하는 때 (제2편 제1장 제10절 제2관) 8. 구내운반차를 사용하여 작업을 할 때 (제2편 제1장 제10절 제3관) 9. 고소작업대를 사용하여 작업을 할 때(제2편 제1장 제10절 제 4관) 10. 화물자동차를 사용하는 작업을 하게 할 때 (제2편 제1장 제10절 제5관) 11. 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 할 때 (제2편 제1장 제12절 제1관) 12. 용접 . 용단 등의 화재위험 작업을 할 때 (제2편 제2장 제2절) 13. 근로자가 반복하여 계속적으로 중량물을 취급하는 작업을 할 때 (제2편 제5장)
3. 관리감독자 업무-직원

## Slide 10
3. 관리감독자 업무-직원
분야별 안전관리책임자[직무] 건설기술진흥법 104조, 시행령 102조
1. 공사 분야별 안전관리 및 안전관리계획서의 검토ㆍ이행 2. 각종 자재 등의 적격품 사용 여부 확인 3. 자체안전점검 실시의 확인 및 점검 결과에 따른 조치 4. 건설공사현장에서 발생한 안전사고의 보고 5. 건설기술진흥법 시행령 제103조에 따른 안전교육의 실시 6. 작업 진행 상황의 관찰 및 지도

## Slide 11
4. 안전담당자 업무-공종별 반장
안전관리 담당자 [직무] 건설기술진흥법 104조, 시행령 102조
분야별 안전관리책임자의 직무 보조 2. 자체안전점검의 실시 3. 제103조에 따른 안전교육의 실시
① 법 제64조제1항제2호 또는 제3호에 따른 분야별 안전관리책임자 또는 안전관 리담당자는 법 제65조에 따른 안전교육을 당일 공사작업자를 대상으로 매일 공사 착수 전에 실시 ② 제1항에 따른 안전교육은 당일 작업의 공법 이해, 시공상세도면에 따른 세부 시공순서 및 시공기술상의 주의사항 등을 포함 ③ 건설사업자와 주택건설등록업자는 제1항에 따른 안전교육 내용을 기록ㆍ관리 해야 하며, 공사 준공 후 발주청에 관계 서류와 함께 제출해야 한다.

## Slide 12
5. 안전관리자의 업무
안전관리자 [산업안전보건법 17조, 시행령 18조]
1. 법 제24조 제1항에 따른 산업안전보건위원회 또는 법 제75조 제1항에 따른 안전 및 보건에 관한 노사 협의체에서 심의ㆍ의결한 업무와 해당 사업장의 안전보건관리규정 및 취업규칙에서 정한 업무 2. 위험성평가에 관한 보좌 및 지도ㆍ조언 3. 안전인증대상기계 등과 법 자율안전확인대상기계등 구입 시 적격품의 선정에 관한 보좌 및 지도ㆍ조언 4. 해당 사업장 안전교육계획의 수립 및 안전교육 실시에 관한 보좌 및 지도ㆍ조언 5. 사업장 순회점검, 지도 및 조치 건의 6. 산업재해 발생의 원인 조사ㆍ분석 및 재발 방지를 위한 기술적 보좌 및 지도ㆍ조언 7. 산업재해에 관한 통계의 유지ㆍ관리ㆍ분석을 위한 보좌 및 지도ㆍ조언 8. 법에 따른 명령으로 정한 안전에 관한 사항의 이행에 관한 보좌 및 지도ㆍ조언 9. 업무 수행 내용의 기록ㆍ유지 10. 그 밖에 안전에 관한 사항으로서 고용노동부장관이 정하는 사항

## Slide 13
6. 보건관리자의 업무
보건관리자 [산업안전보건법 18조, 시행령 22조]
1. 산업안전보건위원회 또는 노사협의체에서 심의ㆍ의결한 업무와 해당 사업장의 안전보건관리규정 및 취업규칙에서 정한 업무 2. 위험성평가에 관한 보좌 및 지도ㆍ조언 3. 안전인증대상기계등과 법 자율안전확인대상기계등 구입 시 적격품의 선정에 관한 보좌 및 지도ㆍ조언 4. 물질안전보건자료의 게시 또는 비치에 관한 보좌 및 지도 . 조언 5. 해당 사업장 보건교육계획의 수립 및 보건교육 실시에 관한 보좌 및 지도ㆍ조언 6. 해당 사업장의 근로자를 보호하기 위한 가벼운 부상의 치료 및 응급처치가 등 의료행위(간호사인 경우) 7. 작업장 내 환기장치 및 국소배기 장치 등에 대한 설비의 점검과 작업방법 개선에 관한 보좌 및 지도.조언 8. 사업장 순회점검, 지도 및 조치 건의 9. 산업재해 발생의 원인 조사ㆍ분석 및 재발 방지를 위한 기술적 보좌 및 지도ㆍ조언 10. 산업재해에 관한 통계의 유지ㆍ관리ㆍ분석을 위한 보좌 및 지도ㆍ조언 11. 법에 따른 명령으로 정한 보건에 관한 사항의 이행에 관한 보좌 및 지도ㆍ조언 12. 업무 수행 내용의 기록ㆍ유지 13. 그 밖에 안전에 관한 사항으로서 고용노동부장관이 정하는 사항

## Slide 14
7. 건설현장 업무와 관계되는 법령
NO | 법령명 | 목 적 | 비 고
1 | 건설기술진흥법 | 건설기술의 연구개발, 건설공사의 관리 및 목적물의 안전 . 품질 전반 | 
1-1 | 건설공사 안전관리 수행지침 | 자체 . 정기 . 정밀안전점검 등 | 
1-2 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 건설공사 각종 품질시험 등 전반 | 
2 | 건설산업기본법 | 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함 | 
3 | 건축법 | 건축물의 대지 . 구조 . 설비 기준 및 용도 | 
4 | 시설물의 유지 및 안전관리에 관한 특별법 | 시설물의 안전점검과 적정한 유지관리 | 
5 | 가설공사표준시방서 | 가시설물을 설계하기 위한 기술적 사항 및 가시설물의 안전성 확보 | 
6 | 임시소방시설의 와재안전기준(NFSC 606) | 임시소방시설의 화재안전기준(국민안전처) | 
7 | 지하안전관리에 관한 특별법 | 지하를 안전하게 개발 및 지반침하 방지 공공안전 확보 | 
8 | 산업안전보건법 | 안전에 관한 기준 확립, 책임소재 명확화, 쾌적한 작업환경 조성 | 
8-1 | 산업안전보건 기준에 관한 규칙 | 산업안전보건법에서 정한 내용에 관한 기준 설정 | 
8-2 | 건설업 산업안전보건과리비 계상 및 사용기준 | 산업안전보건관리비 계상 및 세부 사용기준에 관한 고시 | 
8-3 | 건설업 유해위험방지계획서 심사확인업무 지침 | 건설업 유해위험방지계획서 제출 대상공사의 범위와 산정기준, 심사 및 확인 업무의 세부기준 | 
9 | 중대재해처벌법 | 중대재해에 따른 사업주 및 경영책임자 등 처벌에 관한 법률 | 
10 | 조달청 입찰참가자격심사기준 | 입찰참가자격심사요령 운용 기준(PQ 신인도 가감점) | 
11 | 고용부 매년 말 고시 | 평균임금, 산재보험요율, 노무비율, 장의비 최저/최고임금 등 | 
12 | CSI 및 국가건설기준센터 | 안전관리계획서 등록 , 건설관련 시방서 및 표준 확인 | 

## Slide 15
8. 안전관리 조직의 역할
안전관리 조직의 중요성
책임과 권한의 명확화 역할에 따른 업무의 분담 안전관리 효율성 확보 구성원 모두의 안전활동에 참여 구성원 모두에게 작업자의 안전을 확보할 책임과 의무가 있음 체계적인 안전활동 실시 중대재해예방 및 회사의 이미지 제고 회사의 안전문화 수준향상

## Slide 16
현장소장
관리감독자
[건축]
관리감독자
[토목]
관리감독자
[기전]
관리감독자
[공무]
안전관리자
보건관리자
안전담당자
[담당기사]
[업체책임자]
안전담당자
[담당기사]
[업체책임자]
안전담당자
[담당기사]
[업체책임자]
안전담당자
[담당기사]
[업체책임자]
근로자
근로자
근로자
근로자
건설기술 진흥법 64조 안전담당자
건설기술 진흥법 64조 분야별책임자
산업안전보건법 16조 관리감독자자
8. 안전관리 조직의 역할

## Slide 18
감사합니다.
끝.