## Slide 1: 위험성평가 교육
2023

## Slide 2: 목차
위험성평가 개요
위험성평가 주요 절차
기타자료
위험성평가 실시
1
3
4
2

## Slide 3: 목차
위험성평가 개요
1
위험성평가 정의
위험성평가 근거 법령
위험성평가 용어 정의

## Slide 4: 위험성평가 정의
위험성평가:
사업주가 스스로 유해위험요인을 파악하고 해당 유해위험요인의 위험성 수준을 결정하여, 위험성을 낮추기 위한 적절한 조치를 마련하고 실행하는 과정
-사업장 위험성평가에 관한 지침-
* 근로자에게 부상이나 질병 등을 일으킬 수 있는 유해위험 요인이 무엇인지 사전에 찾아,
해당 유해위험요인이 얼마나 위험한지 판단 & 위험을 감소시키기 위해 대책을 수립하고 실행하는 과정

## Slide 5: 위험성평가 근거법령
산업안전보건법 제 36조(위험성평가의 실시)
사업주는 … 유해위험요인을 찾아내어 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지 평가하고 그 결과에 따라 산안법* 등에 따른 조치를 하여야 하며, 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위해 필요한 경우 추가적인 조치를 하여야 한다.
사업주는 … 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 해당 작업장의 근로자를 참여시켜야 한다.
산업안전보건법 시행규칙 제37조(위험성평가 실시내용 및 결과의 기록/보존)
사업주가 … 위험성평가의 결과와 조치사항을 기록/보존할 때에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1.위험성평가 대상의 유해/위험요인
2.위험성 결정의 내용
3.위험성 결정에 따른 조치의 내용
4.그 밖에 위험성평가의 실시내용 확인 위한 고시내용(고시: 사업장 위험성평가에 관한 지침)
2) 사업주는 제1항에 따른 자료를 3년간 보존해야 한다.
사업장 위험성평가에 관한 지침

## Slide 6: 위험성평가 용어 정의
유해위험요인: 사람에게 부상을 입히거나 질병을 일으킬 수 있는 잠재적 가능성이 있는 모든 요인
위험성: 유해위험 요인이 사망, 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성과 중대성 등을 고려한 위험의 정도
가능성: 부상, 질병 발생의 확률
중대성: 부상, 질병이 발생 했을 때 미치는 영향의 정도
*수용 가능한 위험성: 위험성의 크기가 매우 적어, 누가 생각하더라도 문제가 되지 않다고 판단되는 경우
*허용 가능한 위험성: 대다수가 받아들일 수 있는 정도 <위험성 관리의 최소 목표

## Slide 7: 목차
위험성평가 실시
2
위험성평가 실시 주체
위험성평가 대상
위험성평가 방법
위험성평가 시기

## Slide 8: 위험성평가 실시 주체
고시 제5조(위험성평가 실시주체)
사업주는 스스로 사업장의 유해위험요인을 파악하고 평가,관리, 개선 하는 등 위험성평가를 실시 하여야 한다.
도급인과 수급인은 각각 제1항에 따른 위험성평가를 실시하여야 한다.
2항의 도급인은 수급인이 실시한 위험성평가 결과를 검토하여 도급인이 개선할 사항이 있는 경우 이를 개선하여야 한다.
위험성평가의 실시주체는 사업주, 근로자, 관리감독자의 참여 및 안전보건관계자의 지원이 필요하다.
위험성평가의 최종 책임은 사업주임을 법에서 재확인 하고 있다.

## Slide 9: 위험성평가 대상
고시 제5조(위험성평가 대상)
위험성평가 대상 유해위험요인: 업무 중 근로자에게 노출된 것이 확인되었거나 노출될 것이 합리적으로 예견 가능한 모든 유해/위험요인, 단 매우 경미한 부상/질병만 초래 가능한 요인 제외 가능
사업주는 사업장 내 부상 또는 질병으로 이어질 가능성이 있었던 상황(아차사고)를 일으킨 유해위험요인을 위험성평가의 대상에 포함
위험성평가의 의의는 사업장 내의 모든 유해위험요인을 파악하여 개선하기 위함
매우 경미한 부상/질병: 의사 진료가 필요 없고 바로 작업이 가능한 경우
중대재해 발생시 기존 위험성평가 재검토/ 사고에 대한 위험성평가 실시

## Slide 10: 위험성평가 근로자 참여
고시 제6조(근로자 참여)
유해위험요인의 위험성 수준을 판단하는 기준을 마련하고, 유해위험요인별로 허용가능한 위험성 수준을 정하거나 변경하는 경우
해당 사업장의 유해위험요인을 파악하는 경우
유해위험요인의 위험성이 허용가능한 수준인지 여부를 결정하는 경우
위험성 감소대책을 수립하여 실행하는 경우
위험성 감소대책 실행 여부를 확인하는 경우
*각 작업의 유해위험요인은 해당 작업을 직접 수행하는 근로자! – 위험성평가 대상 작업을 잘아는 근로자가 참여
*정기적인 사업장 순회점검, 근로자 안전보건제안 제도 등 사용
*최초평가시 근로자필수X, 작업 개시 후 근로자 참여하여 검토과정

## Slide 11: 위험성평가 방법
고시 제7조(위험성평가 방법)
제1항
1호 안전보건관리책임자 등 해당 사업장에서 사업의 실시를 총괄 관리하는 사람에게 위험성평가의 실시를 총괄 관리하게 할 것
2호 사업장의 안전/보건관리자 등이 위험성평가 실시에 관해 안전보건관리책임자를 보좌,지도,조언하게 할 것
3호 유해위험요인을 파악하고 그 결과에 따른 개선조치를 시행할 것
4호 기계기구 설비 등과 관련된 위험성평가에는 해당 기계기구,설비 등에 전문지식을 갖춘 사람을 참여하게 할 것
5호 안전/보건 관리자의 선임의무가 없는 경우 제2호의 업무를 수행할 사람을 지정 하는 등 위험성평가를 위함 체제 구축을 할 것
*위험성평가 위한 전문교육 실시 권장대상 (기타항목에서 다룸)
-사업주 또는 안전보건관리책임자
-안전관리자, 보건관리자 및 안전보건관리담당자
-관리감독자(부서장, 현장감독자)
-대상 작업의 근로자

## Slide 12: 위험성평가 방법
1. 사업주 또는 안전보건관리책임자
사업주(안전보건관리책임자) 의지 및 방향을 세우고 방침 선정
2. 관리감독자
사업주의 위험성평가에 대한 방침을 근로자에 전달
위험성평가 실시 인원 배치
위험성평가 참여자에 대한 교육 실시
위험성평가 실시 전반 관리 및 내용, 결과 분석
*안전보건관리책임자: 위험성평가 총괄관리
*부서장: 위험성평가 실시 책임자
*현장 관리감독자: 위험성평가 실행담당자
*안전/보건관리자: 위험성평가 실시 지원
*근로자: 위험성평가 실시주체
산업안전보건법상 안전보건관리체제
사업주
안전보건관리책임자
관리감독자
작업자
안전관리자
보건관리자
산업안전보건위원회

## Slide 13: 위험성평가 방법
고시 제7조(위험성평가의 방법) 제5항 위험성평가 방법
1.위험가능성과 중대성을 조합한 빈도/강도법
2. 체크리스트법
3.위험성 수준 3단계 판단법(저/중/고)
4.핵심요인 기술법
5.그 외 규칙 제50조제1항제2호 각 목의 방법

## Slide 14: 위험성평가 빈도강도법
빈도강도법은 위험성의 가능성(빈도) * 중대성(강도)를 조합하여 위험성의 크기 산출
산출된 위험성이 허용가능한 수준인가 체크
순서
유해위험요인파악 (위험성평가 대상 참조)
위험성 결정 (뒷장)
위험성 감소대책 수립 및 실행 (위험성 감소대책 수립 부분 참조)

## Slide 15: 위험성평가 빈도강도법
위험성= 가능성*중대성
구분 | 가능성 | 기준
상 | 3 | 발생 가능성이 높음 실제 유해위험요인에 노출되는 시간이 매일 6시간 이상인 경우
중 | 2 | 발생 가능성이 있음 실제 유해위험요인에 노출되는 시간이 매일 2~6시간인 경우
하 | 1 | 발생 가능성이 낮음 실제 유해위험요인에 노출되는 시간이 매일 2시간 미만인 경우
구 분 | 중대성 | 기 준
대 | 3 | 사망을 초래할 수 있는 사고 화학물질, 분진, 소음 등 노출기준(권고기준)을 초과 발암성, 변이원성, 생식독성 물질 취급 직업병 유소견자 발생
중 | 2 | 실명, 절단 등 상해를 초해할 수 있는 사고 의료기관의 치료를 요하는 사고 화학물질, 분진, 소음 등 노출기준(권고기준)의 50% 이상인 경우
소 | 1 | 아차사고를 초래할 수 있는 경우 화학물질, 분진, 소음 등 노출기준(권고기준)의 50% 미만인 경우
중대성(강도) 가능성(빈도) | 대 (3) | 중 (2) | 소 (1)
상 (3) | 높음 (9) | 높음 (6) | 보통 (3)
중 (2) | 높음 (6) | 보통 (4) | 낮음 (2)
하 (1) | 보통 (3) | 낮음 (2) | 낮음 (1)
위험성 수준 |  | 관리기준 | 비고
1~2 | 낮음 | 현재 상태 유지 | · 근로자에게 유해위험성 정보를 제공 및 교육
3~4 | 보통 | 개선 | · 안전보건대책을 수립하고 개선
6~9 | 높음 | 즉시 개선 | · 작업을 지속하려면 즉시개선을 실행
[가능성 (빈도)]
[중대성 (강도)]
[위험성 결정
[위험성 등급]

## Slide 16: 위험성평가 빈도강도법
위험성평가
지원시스템 KRAS
빈도강도법을 적용한 결과서(기록) 예시

## Slide 17: 위험성평가 시기
고시 제15조(위험성평가 실시시기)
건설업의 경우 실착공일로부터 1개월이 되는 날까지 최초위험성평가를 실시해야함
      다만, 1개월 미만의 기간 동안 이뤄지는 작업 또는 공사의 경우 작업(공사)개시 후 최초 위험성평가 실시
수시 위험성평가 실시대상
-사업장 건설물의 설치/이전/변경 또는 해체
-기계기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경
-건설물, 기계기구, 설비 등의 정비 또는 보수 (반복 작업으로 이미 위험성평가 실시한경우 제외)
-중대산업사고 또는 산업재해(휴업이상)발생
제1항의 최초위험성평가 결과에 대한 적정성을 1년 마다 정기적으로 재검토
-기계기구, 설비 등의 기간 경과에 의한 성능저하
-근로자의 교체 등에 수반하는 안전/보건과 관련되는 지식 또는 경험의 변화
-안전/보건과 관련되는 새로운 지식의 습득
-현재 수립되어 있는 위험성 감소대책의 유효성

## Slide 18: 위험성평가 시기
고시 제15조(위험성평가 실시시기)
수시 및 정기 위험성평가의 대체 (상시평가)
매월 1회 이상 근로자 제안제도 활용, 아차사고 확인, 작업과 관련된 근로자를 포함한 사업장 순회점검 등을 통해 사업장 내 유해위험요인을 발굴하여 위험성결정 및 위험성 감소 대책 수립/실행 할것
매주 안전보건관리책임자, 안전관리자, 보건관리자, 관리감독자 등을 중심으로 위 내용을 논의/공유하고 이행상황 점검
매 작업일마다 상기 2개의 실시결과에 따라 근로자가 준수하여야 할 사항 및 주의하여야 할 사항을 작업 전 안전점검회의 등을 통해 공유/주지 할 것

## Slide 19: 위험성평가 시기
*최초평가
-건설업 최초평가 안전보건총괄책임자 & 근로자 (원청 관리감독자/직영반장)이 예정공정표 및 시공계획서 등을 토대로 실시
-협력사는 계약 후 최초평가 시행, 협력사 최초평가시 원청도 함께 위험성평가 실시
*상시평가 (시행 예시)

## Slide 20: 목차
위험성평가 주요 절차
3
사전준비
유해위험요인 파악
위험성 감소대책 수립 실행
위험성평가 공유
기록 및 보존

## Slide 21: 사전준비
고시 제9조 사전준비
위험성평가 실시규정 작성 및 관리
위험성 수준 판단 기준 마련
사업장 안전보건정보 조사
*위험성평가 실시 담당자에 대한 교육
-위험성평가 담당하는 안전보건관리책임자,
안전/보건관리자, 관리감독자, 참여 근로자
-외부 전문기관 교육 수강 또는
자체적 위험성평가 교육 실시
구분 | 종류 | 대상 | 시간 | 교육기관
고시에 따른 지원교육 | 사업주 교육 | 사업주 또는 단위사업장 책임자 | 2시간 | 안전보건공단
 | 산재예방요율제 사업주 교육 | 사업주 | 4시간 | 안전보건공단
 | 평가담당자 교육 | 위험성평가 담당자 등 | 16시간 | 민간교육기관
 | 전문가 양성 교육 | 희망자 | 18시간 | 안전보건공단 산업안전보건교육원

## Slide 22: 유해위험요인 파악
고시 제10조 유해위험요인 파악
-유해위험요인 파악 방법 중 반드시 포함: 사업장 순회점검
-그외: 근로자들의 제안, 청취조사, 안전보건자료/체크리스트
-사업장 순회점검 시: 최근 아차사고/재해사례 확인, 공정상 변동사항, 기존 시행한 개선조치의 유지 여부 등 확인*
-그 외 건설업 유해위험요인 파악방법: 본사의 현장 점검의 개선 지시 사항, 안전보건공단의 유해위험방지계획서 이행확인 후 개선 권고한 사항, 발주자 공사안전보건대장을 이행 확인 하여 지적한 사항 중 유해위험요인

## Slide 23: 위험성 감소대책의 수립과 실행
고시 제12조 위험성 감소대책 수립 및 실행
-위험한 작업의 폐지/변경, 유해위험물질 대체 등 (위험성 제거)
-연동장치, 환기장치 설치 등의 공학적 대책
-사업장 작업절차서 정비 등의 관리적 대책
-개인용 보호구의 사용
-위험성 감소대책 실행 후 위험성의 수준이 허용 가능한 위험성의 수준인지 확인
-허용 가능 기준 초과의 위험성인 경우 추가 감소대책을 수립/실행

## Slide 24: 위험성 감소대책의 수립과 실행
위험성 감소대책 시행기간의 필요 여부
반드시 시행 담당자 & 기한을 정하여 감소대책이 정해진 시일 내에 이행될 수 있도록 하여야 한다.
위험성 감소대책 마련시 고려 해야하는 것 순서대로
-제거/대체
-공학적 통제
-행정적 통제
-개인보호구

## Slide 25: 위험성평가 공유
고시 제13조 위험성평가의 공유
사업주가 알려야 하는 사항
1.근로자가 종사하는 작업과 관련된 유해/위험요인
2.1에 따른 유해위험요인의 위험성 결정 결과
3.1에 따른 유해위험요인의 위험성 감소대책 과 그 실행 계획 및 실행 여부
4.3에 따른 위험성 감소대책에 따라 근로자가 준수하거나 주의하여야 할 사항
-전파의 방법
근로자 안전보건교육 시간
게시판에 게시, SNS 활용 공유
작업 전 안전점검회의(TBM)

## Slide 26: 기록 및 보존
위험성평가 관련 기록 및 보존해야 하는 사항
(시행규칙 제37조 위험성평가 실시내용 및 결과의 기록 보존)
-위험성평가 대상의 유해위험요인
-위험성 결정의 내용
-위험성 결정에 따른 조치의 내용
(고시 제14조 기록 및 보존)
-위험성평가를 위해 사전조사 한 안전보건정보
-그 밖에 사업장에서 필요하다고 정한 사항

## Slide 27: 목차
기타자료
4
Q&A
위험성평가 담당자 교육

## Slide 28: 위험성평가 갈음의 조치
고시 제7조(위험성평가 방법)
제4항 사업주가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 제도를 이행한 경우에는 그 부분에 대하여 이 고시에 따른 위험성평가를 실시한 것으로 본다.
1.위험성평가 방법을 적용한 안전/보건진단
2.공정안전보고서
3.근골격계부담작업 유해요인조사
4.그 밖에 법과 이 법에 따른 명령에서 정하는 위험성평가 관련제도
**상기 외에는 위험성평가 실시 필수
**부분적인 안전보건진단의 경우 – 나머지 공정에 별도로 위험성평가 실시 필요

## Slide 29: 위험성평가 실시하지 않은 경우 불이익
법 36조 위험성평가는 사업주의 의무
-위험성평가에 대한 과태료/벌금 등의 규정이 존재하지 않음
-2023현재 벌칙 신설을 검토 중에 있음
-다만, 중대재해처벌법과 산업안전보건법 하위 내용에 따라 근로자 및 수급인(수급인의 근로자 포함)에 대한 안전보건관리 의무를 다하지 않는 문제로 사고 발생시 업무상 의무 불이행의 소지가 있다고 판단됨

## Slide 30: 위험성평가 담당자 교육
고시 제7조 위험성평가의 방법
제2항 사업주는 제1항에서 정하고 있는 자에 대해 위험성평가를 실시하기 위해 필요한 교육을 실시 해야 한다.
-관련학문 전공/ 외부 교육 받은 자 제외
-제1항 (안전보건관리책임자, 안전/보건관리자, 기계기구 등과 관련된 전문지식 갖춘 사람
제24조 위험성평가 교육지원
제3항 제1항의 평가담당자 교육(평가 담당자 교육/전문가 양성교육)을 수료한 근로자에 대해서는 해당 시기에 사업주가 실시 해야하는 관리감독자 교육을 수료한 시간만큼 실시한 것으로 본다.
고시 안전보건교육규정 제20조 보수교육 면제
제3항 규칙 제30조제3항에서 "고용노동부장관이 정하여 고시하는 안전ㆍ보건에 관한 교육을 이수한 경우"란 제42조제1항제1호에 따른 운영위원회의 심의를 거친 전문화교육과정을 규칙 별표 4제2호에 따른 보수교육시간 이상으로 이수한 경우를 말한다. (보수교육 기간 내, 2개 이상 교육시간 합산가능)

## Slide 31: 위험성평가 담당자 교육
위험성평가 교육대상
-> 사업주/안전보건관리책임자, 안전/보건관리자, 관리감독자, 대상 작업의 근로자
(새로운 위험성평가 안내서)
위험성평가 교육
1 사업주 교육, 2 평가 담당자 교육, 3 전문가 양성 교육
2,3-> 관리감독자교육 대체가능
전문화교육 -> 보수교육 대체 가능 (안전보건관리책임자, 안전/보건관리자)