## Slide 1
상시(주간) 위험성평가 회의
24.05.08
부암2차 비스타동원 아트포레 신축공사현장

## Slide 2
2. 05.08 위험성평가

## Slide 3
1.주간 위험성평가&피드백
*공종별 안전활동(미래지앤씨_상/ 중 등급)

## Slide 4
1.주간 위험성평가&피드백
*공종별 안전활동(광진개발_상/ 중 등급)
?!

## Slide 5
1.주간 위험성평가&피드백
*공종별 안전활동(용마루건설_상/ 중 등급)

## Slide 6
1.주간 위험성평가&피드백
*공종별 안전활동(신성메가텍_상/ 중 등급)

## Slide 7
1.주간 위험성평가&피드백
1) 가설계단 답단 일부 변형,손상_추락위험
통행로 이동수단의 답단 및 난간등의 파손 시 즉시 조치권고
*사업주 의무사항 *

## Slide 8
1.주간 위험성평가&피드백
2) 작업발판 미 사용 통로 내 자재적재 _추락,충돌,전도
작업발판 관리사항이 어려운지? 통행로 주변 자재관리가 안되는지?
*상기사진의 2건은 기본적인 사항임을 인지*

## Slide 9
1.주간 위험성평가&피드백
3) 고압가스 대차 관리 및 운영상태 불량 _화재,폭발
*차후 혹서기 관련 고압가스대차 및 위험물보관소 관리준수
밴드에 올린 조치사항 중 일부는 반드시 조치해서 등재해야 됨
원청의 지시사항 시정조치 불량은 중대재해 발생 시 위반사항 임

## Slide 10
1.주간 위험성평가&피드백
4)이동식 틀비계 연결부 가새 및 안전난간 탈락_추락
틀비계 연결해서 사용시에도 각각의 부재의 탈락이 없도록 관리
*틀비계 추락사고로 인한 중대재해 증강됨을 확인, 인지필요
*작업의 방법에 관하여 좀더 세심한 관리가 필요
(외노자 사망사고 발생이 증가되고 있고 취약근로자들임을 생각해볼 필요가 많음 )

## Slide 11
1.주간 위험성평가&피드백
5) 소화기 관리상태 불량_전체적으로 현장의 소화기 미 점검 다수
*화재 및 폭발사고 시 초기진압용 소화기 관리불량 *
*금주 내 현장 소화기 전체적인 자체점검 및 전수검사 요망*
소화기 점검 진행 중

## Slide 12
1.주간 위험성평가&피드백
6) 락카뚫어뻥 관리불량 ,각동 폼 방치_화재 및 폭발 등 중독,감염
*물질안전보건에 관한 무지하고 폐기처리 등 너무 지식이 부족*
-근로자의 유해한 물질로부터 보호하기 위함인데 관리가 안되어서야;;;;;
-모든 용기를 취급할 시 그늘진 곳에 보관하고 사용함이 원칙이 되어야 !!
반출완료 확인

## Slide 13
1.주간 위험성평가&피드백
7) 사다리 사용기준 불량_ 추락
사다리 안전기준 미 준수
관리가 되지 않으면
사다리 사용금지 ?

## Slide 14
1.주간 위험성평가&피드백
8)갱폼 인상 작업 시 근로자 외부? _ 추락사망 원인 1위
동일사항 발생 시?
안전대책
1.퇴출
2.교육 4시간 이상
3.승강로 추가설치
4.
5.

## Slide 15
3. 공지사항

## Slide 18
4. 사고사례

## Slide 21
현장소장님 당부사항
건설현장의 사고의 대부분이 추락사고 증가에 따라 근로자 개인보호구 집중단속 실시
2.근로자의 불안전한 행동을 금지하기 위하여 협력사에서 강력한 조치가 필요
3.기본적인 것들 미 준수 시 특별교육 강화
4.위험성평가 회의 공유를 전파하고 작업계획서 작성을 철저히 기록 확인할 것
*혹서기 관련 사전에 준비
*외부강사에 의한 교육준비 철저

## Slide 23
위험성평가 및 점검회의록(월간)
24. 05. 06. ~ 24. 06. 02. (4주간)
부암2차 비스타동원 아트포레 신축공사현장

## Slide 24
위험성평가 사진대지 (24.05)
부암2차 5월 위험성평가 회의 (근로자 참여)